Министерство тяжелого и транспортного машиностроения

Всесоюзное производственное объединение «Вагонмаш»

Демиховский машиностроительный завод

Вагон пассажирский
Модель 48-051

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

051.00.00.000 ТО

1979

Оглавление

Оглавление	2

Введение	3

1. Назначение	3

2. Технические данные	3

2.1 Основные параметры и характеристики	3

4. Устройство и работа изделия	4

5. Устройство и работа составных частей изделия	4

5.1 Кузов вагона	4

5.2 Тележка	5

5.3 Система автоматического и ручного тормоза	5

5.4 Система отопления	10

5.5 Электрооборудование	11

5.6 Внутреннее оборудование	17

6. Транспортирование	18

Приложение. Ведомость ЗИП	22

Введение

Настоящее ТО предназначено для работников, связанных с обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией вагона.

В настоящем ТО дано описание основных узлов вагона, их взаимодействие при работе, а также приведены основные правила эксплуатации вагона.

1. Назначение

1.1 Пассажирский вагон модели 48-051 предназначен для перевозки пассажиров по железным дорогам колеи 750 мм.

1.2 Вагон изготовлен в климатическом исполнении «У» категории 1, ГОСТ 15150-69. Условное наименование и индекс, присвоенный заказчиком: «Вагон пассажирский, модель 48-051 по ТУ 24-5-304-74».

2. Технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Количество мест для сидения	40

2.1.2 Максимальная вместимость, чел.	96

2.1.3 Число осей	4

2.1.4 Масса тары, т	9,5

2.1.5 Конструктивная скорость, км/ч	40

2.1.6 Длина вагона по осям сцепления, мм	11000

2.1.7 Длина вагона по раме, мм	10200

2.1.8 База вагона, мм	7200

2.1.9 База тележки, мм	1300

2.1.10 Ширина вагона снаружи, мм	2300

2.1.11 Ширина вагона внутри, мм	2160

2.1.12 Высота вагона от уровня головок рельсов, мм	3172

2.1.13 Высота вагона внутри от пола до потолка, мм	2095

2.1.14 Высота от головки рельсов до центра буфера	по ГОСТ 4373-68

2.1.15 Габарит по ГОСТ 9720-61	ТУ

2.1.16 Диаметр колес, мм	540

2.1.17 Минимальный радиус кривой вписывания, м	50

3. Состав изделия

3.1 Вагон состоит из:
цельнометаллического кузова,
двух тележек

3.2 Вагон оборудован:
системой автоматического и ручного тормоза;
системой водяного отопления и естественное вентиляции;
системой электрооборудования;
радиотрансляционной сетью с громкоговорителем.

3.3 Планировка вагона состоит из (рис.1):
салона для пассажиров;
котельного отделения;
туалетного помещения;
двух тамбуров.

Рис.1 Планировка вагона

1. Пассажирский салон
2. Котельная
3. Санузел (туалетное помещение)
4. Тамбур

4. Устройство и работа изделия

4.1 Работа (эксплуатация) вагона осуществляется при его поступательном перемещении по рельсовому пути, которая реализуется благодаря качению (с проскальзыванием) колёсных пар (основных функциональных тележек) и силе тяги локомотива, передаваемое на вагон через специальное устройство – ударно-тяговый прибор.

4.2 Режим работы – диапазон скоростей от V=0 до V=40 км/час при изменении вместимости от 0 до 96 пассажиров.

5. Устройство и работа составных частей изделия

5.1 Кузов вагона

5.1.1 Кузов вагона цельнометаллический сварной конструкции из гнутых и горячекатаных профилей, выполняет функции защиты пассажиров от внешних воздействий и обеспечивает полную безопасность и комфорт при всех режимах эксплуатации.

5.1.2 Кузов состоит из следующих основных узлов: рамы, боковин, лобовых, тамбурных стен и крыши.

5.1.3 Рама вагона состоит из хребтовой балки, шкворневых балок, поперечной балки и металлического пола из гофрированных листов. Хребтовая балка снабжена по концам упорными кронштейнами для передачи продольных усилий от ударно-тягового прибора.

5.1.4 Боковые и лобовые стены – металлические, изготовлены из гофрированного листа и подкрепляющих элементов Z-образного профиля; лобовые стенки усилены двумя вертикальными швеллерами для защиты кузова от аварийных нагрузок.

5.1.5 Тамбурные стены металлические, в них установлены двери в пассажирский салон и в котельную с одной стороны, в салон и туалетное помещение с другой стороны.

5.1.6 По концам кузова имеются тамбуры с двумя боковыми и одним торцевым проходами, двери которых унифицированы.

5.1.7 Для прохода из вагона в вагон торцевые проходы снабжены межвагонными фартуками, располагающимися над ударно-тяговыми приборами. У соседних вагонов фартуки должны быть опущены, на свободном конце вагона фартук должен быть поднят.

5.1.8 Для сохранения хорошего внешнего вида вагона рекомендуется регулярно производить мытьё наружной поверхности вагона 3% раствором зеленого (жидкого) мыла в теплой воде с температурой раствора 35-40°C.

5.1.9 Запрещается соскабливание высохшей грязи острыми предметами; притирка поверхности керосином или маслом; употребление при промывке соды, кислот, растворителей.

5.2 Тележка

5.2.1 Ходовой частью вагона служат две двухосных челюстные тележки с рамами сварной конструкции. Тележки имеют двойное надбуксовое подвешивание, в котором применены листовые рессоры и цилиндрические пружины.

5.2.2 Буксы – с подшипниками скольжения, диаметр шейки оси – 75 мм; или с подшипниками качения, диаметр шейки оси – 75 мм.

5.2.3 Колёса – цельнометаллические, штампованные.

5.2.4 Тележка имеет люльку, перемещение которой в продольном направлении ограничивается упорами, установленными на раме. Центральное подвешивание отсутствует.

5.3 Система автоматического и ручного тормоза

5.3.1 Тормозное оборудование, установленное на вагоне, предназначено для уменьшения скорости движения или для полной его остановки.

5.3.2 Зарядное давление в тормозной магистрали	5,0-5,2 атм.

5.3.3 Давление воздуха в тормозном цилиндре	3,5-4,2 атм.

5.3.4 Тормозной цилиндр	усл. № 511Б,  диаметр 8”

5.3.5 Воздухораспределитель	усл. № 292.001 – пневматический

5.3.6 Применяемые тормозные колодки	чугунные.

5.3.7 Коэффициент силы нажатия колодок гружёного вагона	0,54.

5.3.8 Коэффициент силы нажатия колодок порожнего вагона	0,88

5.3.9 Вагон оборудован пневматическим тормозом, являющимся основным тормозом, работающим от сжатого воздуха, и приводом ручного тормоза, который является резервным. (Описание устройства пневматического тормоза приведены в специальной литературе и в настоящей инструкции не приводятся.)

5.3.10 Тормозное оборудование вагона состоит из пневматической части и рычажной передачи.

5.3.11 Пневматическое оборудование состоит из следующих частей: (рис.2)

Рис.2 Схема пневматического оборудования

1 – Соединительный рукав

2 – Концевой кран

3 – Воздушная тормозная магистраль

4 – Стоп-кран

5 – Тройник-пылеловка

6 – Разобщительный кран

7 – Воздухораспределитель

8 – Выпускной клапан

9 – Запасный воздушный резервуар

10 – Тормозной цилиндр

11 – Отвод к воздухораспределителю

12 и 13 – Трубопроводы, соединяющие воздухораспределитель с запасным резервуаром и тормозным цилиндром

14 – Отвод к стоп-крану

15 – Подвеска рукава

5.3.12 Соединительные рукава 1, усл. № Р14, предназначены для разъёма и соединения между собой тормозных магистралей вагонов. Рукава подвешиваются на подвесках 15.

5.3.13 Концевые краны 2, усл. № 33, ставятся на воздушную магистраль с обоих концов вагона и служат для сообщения и разобщения тормозной магистрали поезда.

5.3.14 Воздушная тормозная магистраль 3 расположена под вагоном и смонтирована из водогазопроводных усиленных труб ГОСТ 3262-75 диаметром 1”.

5.3.15 Краны экстренного торможения 4 (стоп-краны) усл. № 163, установлены на продольных стенках котельного отделения и туалета в пассажирском помещении и предназначены для приведения тормоза в действие в случае крайней необходимости.

5.3.16 Тройник переходной 5, 25(20 ГОСТ 8949-75, устанавливается на тормозной магистрали в месте установки подводящей трубы к воздухораспределителю. Аналогичные два тройника установлены для подсоединения отводов на стоп-краны.

5.3.17 Разобщительный кран 6, усл. № 379 сб А, устанавливается на ответвлении трубы диаметром 3/4", идущей  от магистрали к воздухораспределителю, и служит для включения или выключения тормоза вагона в случае его неисправности.

5.3.18 Воздухораспределитель 7, усл. № 292.001, крепится к специальному кронштейну (черт. ПВ-40 ЗТ-28А). Служит для наполнения тормозного цилиндра воздухом при торможении, для поддержания установившегося в нём давления и выпуска воздуха из тормозного цилиндра в атмосферу при отпуске тормозов. (Так как воздухораспределитель усл. № 292.001 является типовым, применяется на всех пассажирских вагонах колеи 1520 мм, то описание его устройства, действие, эксплуатация на подвижном составе, обслуживание и ремонт в настоящей инструкции не приводятся. Необходимо руководствоваться специальной литературой и инструкциями МПС.)

5.3.19 Выпускной клапан 8, усл. № 31 сб А, ввёрнут в тройник переходной 25(20 ГОСТ 8949-75. От него на обе боковые стороны вагона отведены поводки для отпуска тормоза вручную.

5.3.20 Запасный воздушный резервуар 9 стандартный ГОСТ 1561-75, ёмкость 24 л. Он служит для питания тормозного цилиндра сжатым воздухом.

5.3.21 Тормозной цилиндр 10, усл. № 511Б, устанавливается на раме вагона. Передаёт усилия, получающиеся от давления сжатого воздуха на поршень цилиндра, через рычажную передачу на тормозные колодки, вызывая их прижатие к колёсам. (Конструкция тормоза вагона непрерывно совершенствуется, поэтому возможны некоторые несоответствия описания с выпускаемым образцом вагона.)

5.3.22 Рычажная передача (рис. 3) состоит из системы рычагов и тяг. Служит для передачи усилия от штока поршня тормозного цилиндра или привода ручного тормоза к тормозным колодкам колёсных пар. Рычажная передача на вагоне выполнена с односторонним нажатием, причём, тормозные колодки расположены между колёсами.

Рис. 3 Схема рычажной передачи вагона

1 –	Тормозной цилиндр

2 –	Горизонтальный рычаг тормозного цилиндра

3 и 10 – Главная тормозная тяга

4 –	Вертикальный рычаг тележки

5 –	Триангель

6 –	Тормозная колодка

7 –	Распорка вертикальных рычагов

8 –	Серьга мёртвой точки

9 –	Затяжка горизонтальных рычагов цилиндра

11 – Тяга ручного тормоза

12 – Привод ручного тормоза

5.3.23 Горизонтальные рычаги 2 изготовлены из полосы 16(70 мм. В них предусмотрены отверстия с плечами 180(200 мм. Кронштейн мёртвой точки на крышке тормозного цилиндра и шток его поршня соединены валиками горизонтальных рычагов. Противоположные концы этих рычагов соединены валиками с тягами 3 и 10. Горизонтальные рычаги соединяются между собой затяжкой 9.

5.3.24 Затяжка горизонтальных рычагов 9 изготовлена из круга диаметром 16 мм и имеет унифицированные головки, изготовленные из полосы 16(70 мм. Длина затяжки между центрами отверстий – 875 мм.

5.3.25 Главные тяги и тяга привода ручного тормоза также изготавливаются из круга диаметром 16 мм и снабжены унифицированными головками.

5.3.26 Вертикальные рычаги 4 изготовлены из полосы 16(70 мм. Валиками они соединены с распорками триангелей 5, на которые установлены чугунные тормозные колодки 6. Нижние концы вертикальных рычагов соединены между собой распоркой 7. Верхние концы крайних вертикальных рычагов закреплены у одной тележки с помощью серьги мёртвой точки 8, кронштейна и шарнирного валика с рамой тележки; у второй – с тягой 11 привода ручного тормоза.

5.3.27 К деталям рычажных передач также относятся поддерживающие скобы горизонтальных рычагов, скобы и угольники тяг и затяжек, которые предохраняют от падения на путь тяг, триангелей, распорок в случае их разъединения или обрыва.

5.3.28 При торможении воздух, поступая в тормозной цилиндр, перемещает поршень со штоком, который поворачивает горизонтальный рычаг относительно среднего валика. Длинный конец рычага воздействует на тягу, которая, перемещаясь, поворачивает вертикальный рычаг, а последний через триангель прижимает колодки к колёсам. После прижатия первой пары колодок затяжкой рычагов усилие передаётся на второй, вертикальный рычаг, который, вращаясь на валике, тянет триангель и прижимает вторую пару колодок. Затормаживание второй тележки происходит одновременно с первой. Так как по мере затормаживания первой оси горизонтальный рычаг будет вращаться не только вокруг среднего валика, но и относительно крайнего, то усилие будет передаваться через затяжку 9 на второй горизонтальный рычаг и далее через тягу и вертикальный рычаг на триангель второй тележки.

5.3.29 При отпуске тормоза поршень тормозного цилиндра и рычажная передача будут оттягиваться в первоначальное положение отпускной пружиной тормозного цилиндра.

5.3.30 Кроме автоматического тормоза вагон имеет также ручной привод тормоза 12, рукоятка которого помещается в тамбуре вагона. Винт ручного тормоза вращается рукояткой через пару цилиндрических шестерён равного диаметра. Гайка винта тягами соединена с двухплечим рычагом размером 135(85 мм и, через него, с тягой ручного тормоза и далее с горизонтальными рычагами тормозного цилиндра.

5.3.31 По мере износа тормозных колодок увеличиваются зазоры между ними и колёсами, что вызывает увеличение хода поршня тормозного цилиндра и уменьшает силу нажатия колодок на колёса. Если износ колодок слишком большой, то может иметь место полное бездействие тормоза, так как гайка винта ручного тормоза и поршень тормозного цилиндра имеют ограниченный ход. При малом выходе штока поршня давления воздуха в цилиндре получается чрезмерно высоким, что может привести к заклиниванию колесных пар.

5.3.32 Для поддержания хода поршня тормозного цилиндра и компенсации износа тормозных колодок передачу регулируют: укорачивают тормозные тяги, перемещают мёртвые точки рычагов и удлиняют распорки рычагов, благодаря чему колодки снова приближаются к колёсам.

5.3.33 Регулировка производится перестановкой валиков в запасные отверстия в головках тяг, затяжек и распорок рычагов. Перестановку валиков при регулировке следует производить то с одной стороны, то с другой.

5.3.34 Рычажная передача должна быть отрегулирована так, чтобы вертикальные рычаги имели примерно одинаковый наклон с обеих сторон, а горизонтальный рычаг со стороны штока поршня тормозного цилиндра имел больший наклон, чем противоположный ему рычаг.

5.3.35 Завод выпускает вагоны с отрегулированным выходом штока тормозного цилиндра – 120-140 мм, зазор между тормозной колодкой и колесом при этом должен быть равен 2-5 мм. Рычажная передача ручного тормоза должна быть отрегулирована таким образом, чтобы гайка тормозного винта в незаторможенном состоянии находилась в крайнем нижнем положении.

5.3.36 Для нормальной работы рычажной передачи все движущиеся поверхности шарнирных и других соединений, резьба винта ручного тормоза и пара шестерён ручного привода должны периодически смазываться смазкой УС-2 или УС-3 ГОСТ 1033-73.

5.3.37 Эксплуатацию, управление тормозами, обслуживание и уход за тормозным оборудованием вагона производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог № ЦВ-ЦТ-ЦНИИ/2899 МПС 1971 года.

5.3.38 Испытание автоматического тормоза, устранение неисправностей и его ремонт производить в соответствии с правилами ремонта и испытания тормозного оборудования вагонов № ЦВ/2331 МПС 1965 г.

5.3.39 Максимально допустимый в эксплуатации выход штока поршня тормозного цилиндра – 180 мм. Если выход штока не соответствует указанному, рычажная передача должна быть отрегулирована.

5.3.40 Остаток резьбы винта ручного тормоза в заторможенном состоянии должен быть не менее 75 мм.

5.3.41 Толщина чугунных тормозных колодок устанавливается приказом начальника дороги на основе опытных данных с учётом обеспечения нормальной работы колодок между пунктами технического осмотра. Устанавливаемая толщина чугунных колодок должна быть не менее 12 мм. Выход колодок с поверхности катания за наружную грань не допускается. Толщина тормозных колодок проверяется с наружной стороны, а при клиновидном износе на расстоянии 50 мм от тонкого торца колодки.

5.3.42 При обнаружении неисправности в рычажной передаче, повреждении воздухопроводов, потери плотности, неисправности воздухораспределителя или тормозного цилиндра, ручного тормоза, ослабления крепления деталей постановка вагона в состав поезда и следование в нём – запрещается.

5.3.43 Сочетание размеров плеч горизонтальных рычагов рычажной передачи и вертикальных рычагов тележки даёт передаточное отношение передачи П=9,2. Расчётная сила нажатия на одну тормозную колодку вагона К=1,089 т.с. Сила нажатия всех колодок на колеса вагона Кр=8,712 т.с.

5.3.44 Во избежание травм разъединение междувагонных соединительных рукавов разрешается производить после выпуска воздуха из воздушной магистрали при перекрытии концевых кранов.

5.3.45 Тормозные приборы разбирать на вагоне запрещается.

5.3.46 Разборку тормозных приборов необходимо производить в соответствии с упомянутыми выше инструкциями МПС.

5.4 Система отопления

5.4.1 Система водяного отопления предназначена для поддержания внутри вагона температуры не ниже +18°C и является простейшей системой индивидуального отопления.

5.4.2 Характеристика системы:
Объём воды в котле	56 л
в трубах	100 л
ёмкость расширителя	36 л
бака	30 л
объём топки	0,0275 м3

Рис. 4 Схема водяного отопления

5.4.3 Система отопления (рис. 4) состоит из:

а) котла 12, служащего для нагрева воды, циркулирующей в системе. Котёл совмещён с расширителем, который является резервуаром для запаса воды, а также служит для вмещения увеличенного объёма воды при повышении температуры;

б) ручного насоса 8, служащего для усиления циркуляции воды в системе и для забора воды из постороннего источника через патрубок 5;

в) запасного бака 9;

г) кранов 1, 3 13, 15 для регулировки и управления системой;

д) труб, образующих две ветви.

5.4.4 Система отопления действует следующим образом: горячая вода из расширителя котла поступает в верхние трубы, стояки и нижние ветви, где отдавая тепло окружающему воздуху, охлаждается и, вследствие разности температур в котле и в системе, возвращается обратно в котёл.

5.4.5 Для заполнения системы следует применять воду по ГОСТ 2874-73 с общей жёсткостью не более 5,5 мг.экв/л.

5.4.6 Заполнение системы производится через наливную горловину 10 при открытых кранах 1, 3, 13 и закрытом 15 или с помощью насоса при всех открытых кранах. Заполнение прекращается при появлении воды из сигнальной трубки 7.

5.4.7 Котёл заполняется автоматически из бака 9 через трубку 4.

5.4.8 Контроль за уровнем воды в системе при уменьшении его за счет испарения производится с помощью крана 6.

5.4.9 Растопка котла производится при полном заполнении системы. Режим топки должен поддерживаться постоянно, при этом вода в котле не должна быть доведена до кипения.

5.4.10 Усиление циркуляции насосом производится при закрытых кранах 2 и 1 и открытых 3 и 12.

5.4.11 В случае опасности промерзания воды в системе воду следует слить через вентиль грязевого коллектора 2 при всех открытых кранах.

5.4.12 Перед началом отопительного сезона систему необходимо очистить от грязи и накипи, промыть и устранить обнаруженные неисправности. Для этого систему следует заполнить водой с добавлением антинакипина, растопить котёл, довести в нем воду до температуры 70-80°C и при помощи насоса усилить циркуляцию воды в ветвях отопления. После того, как накипь растворится, воду из всей системы слить и приступить к промывке, не давая накипи и грязи затвердеть.

5.5 Электрооборудование

5.5.1 Пассажирские вагоны оборудованы системой электроснабжения ЭВ10.02.18, напряжением 50В, разработанной на базе унифицированной системы ЭВ-7 пассажирских вагонов широкой колеи.

5.5.2 Электрооборудование предназначено для электроснабжения вагонов как от тепловоза, так и от аккумуляторных батарей, установленных на каждом вагоне, при малых скоростях движения и на стоянках, когда генератор на тепловозе отключён. Перевод электроснабжения от тепловоза на батарею и обратно происходит автоматически.

5.5.3 Потребителями электроэнергии на вагоне являются аккумуляторная батарея и источники освещения.

5.5.4 Система электроснабжения состоит из:
штепсельных разъёмов;
соединительных шнуров;
щита управления;
подвагонного ящика с аккумуляторной батареей;
источников освещения;
концевых сигнальных фонарей;
магистральной электропроводки;
внутривагонной проводки.

5.5.5 Штепсельные разъёмы типа ШС-5М установлены на лобовых частях вагона, по три на каждой стороне. Штепсельные разъёмы представляют из себя пластмассовый корпус, в котором вмонтированы гнёзда и штыри для подсоединения проводов. Разъёмы предназначены для подачи питания (через соединительные шнуры) от тепловоза.

5.5.6 Соединительные шнуры представляют собой провод, проложенный в рукаве, оканчивающийся двумя штепселями типа ШС-5М.

5.5.7 Щиток управления устанавливается на тамбурной стенке некотловой стороны с возможностью обслуживания из пассажирского салона. Щиток управления выполнен из листовой стали с откидной передней дверцей; внутри корпуса щитка установлена панель 2ПА-309, на которой размещена аппаратура автоматики, защиты и коммутации потребителей электроэнергии.

5.5.8 Панель состоит из двух частей:

основной панели (гетинаксовой), на которой установлена аппаратура, не требующая частого наблюдения;

съёмной части (металлической панели), на которой установлены предохранители и коммутационные аппараты.

5.5.9 На основной панели установлена следующая аппаратура:
диод Д-246Б кремниевый;
сопротивление эмалированное ПЭВ-15 82 Ом;
три предохранителя типа ПР-2 220В 15А с плавкой вставкой на 10А;
реле Р101.10;
реле Р101.9;
дроссель 2ДР-013.

5.5.10 На съёмной части панели установлена аппаратура:
два предохранителя ПК-45-5;
два переключателя ТП1-2;
переключатель ТВ-1;
пакетный выключатель ПВ М1-10.

5.5.11 Подвагонный ящик для аккумуляторной батареи представляет из себя металлическую коробку, в которой устанавливаются банки аккумуляторной батареи.

5.5.12 Аккумуляторная батарея состоит из 40 банок аккумуляторов типа НЖ-22 ёмкостью 22 А(ч или НК-28 ёмкостью 28 А(ч; соединение банок перемычками – последовательное. Перед пуском вагона в эксплуатацию необходимо залить батарею электролитом, сообщить ей цикл заряда-разряда в соответствии с «Инструкцией по уходу и эксплуатации за щелочными кадмиево-никелевыми и железо-никелевыми аккумуляторами и батареями».

5.5.13 Обслуживание и уход за батареей производится в соответствии с инструкцией завода-поставщика.

5.5.14 Регулирование заряда батареи в зависимости от времени года и количества вагонов в составе производится вручную с помощью переключателя, установленного на тепловозе, постановкой рукоятки на одно из положений: «малый», «средний», полный» заряд.

5.5.15 Источником освещения в вагоне являются:

в пассажирском салоне восемь светильников ЭВПМ-27 с лампами накаливания Ж54-60 54В 60Вт;

в тамбурах установлено по одному светильнику СЖ-6 с лампами накаливания Ж54-60 54В 60Вт. Эти же светильники служат для освещения котельной и санузла.

5.5.16 Концевые сигнальные фонари служат для ограждения хвостового вагона. Представляют из себя пластмассовый корпус с установленной лампой Ж54-10 54В 10Вт. Сигнальные фонари установлены по два на лобовых частях крыши и по одному на лобовых стенках.

5.5.17 Магистральная электропроводка проложена под обшивкой крыши и выполнена проводом: ПГВ-500 сеч. 35 мм2 для питания освещения; ПГВ-500 сеч. 16 мм2 для зарядки аккумуляторной батареи. Провода проложены в металлорукаве и в металлических коробах, исключающих механическое повреждение проводов.

5.5.18 Внутривагонная электропроводка выполнена проводом ПГВ-500 сеч. 2,5 и 1,5 мм2, проложенным в металлорукавах.

5.5.19 Техническое обслуживание вагонов осуществляют электрики не ниже 5 разряда по ремонту электрооборудования.

5.5.20 Техническое обслуживание следует производить в плановом порядке, путём осмотра и ревизии электрооборудования. При нарушении нормальной работы производить внеплановый ремонт по устранению обнаруженной неисправности.

5.5.21 Ежедневно при техническом осмотре (ТО-1) проводятся следующие работы:

наружный осмотр электрооборудования;

проверка целостности плавких вставок и затяжки резьбовых соединений предохранителей;

проверка напряжения на зажимах батареи (на стоянках), для чего необходимо включить нагрузку величиной 20-30 А, при этом напряжение не должно уменьшиться ниже 42 В за время не менее 3 минут. Если напряжение батареи менее 42 В, то необходимо зарядить батарею;

проверка сопротивления изоляции. Проверка должна проводиться мегомметром на напряжение 500 В. При этом величина сопротивления изоляции на каждом вагоне не должна быть менее 0,5 МОм.

5.5.22 При техническом осмотре (ТО-2), производимом при подготовке состава в рейс, в пунктах формирования выполняются следующие работы:

работы, указанные при осмотре ТО-1;

очистка от пыли, грязи, снега электрооборудования во всех доступных местах;

проверка чёткости и лёгкости работы выключателей и переключателей.

5.5.23 При технической ревизии (ТР), производимой через каждые 6 месяцев, кроме работ, выполняемых при ТО-1 и ТО-2 производить работы:

тщательный осмотр панели, установленной в щитке управления, с лицевой стороны и со стороны монтажа;

проверка состояния контактов штепсельных разъёмов.

5.5.24 Все дефекты, обнаруженные при любом из осмотров, должны устраняться. При невозможности устранения дефекта аппаратура должна заменяться новой с теми же параметрами и характеристиками.

5.5.25 При эксплуатации электрооборудования вагонов запрещается производить работы по изменению монтажа или устранению неисправностей под напряжением.

5.5.26 Для снятия напряжения необходимо снять предохранители, установленные на панели щитка управления.

5.5.26а На время транспортирования вагона громкоговоритель должен быть уложен в комплект ЗИП. Потребителю для установки его в вагоне нужно: снять металлический лист, закрывающий нишу, подсоединить концы к громкоговорителю, поставить громкоговоритель в нишу, закрепить металлический лист шурупами.

5.5.27 Характерные неисправности электрооборудования на вагонах и методы их устранения

| № п/п | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрев штепсельных разъемов и электрических соединений | Ослаблен крепёж; загрязнены контакты | Подтянуть крепёж, зачистить контакты |
| 2 | Заниженное сопротивление изоляции | Механические повреждения изоляции | Заменить повреждённый провод |
| 3 | Отсутствует напряжение на отдельных узлах электрооборудования | Обрыв провода; ослабление контактов; загрязнены контакты; перегорели предохранители | Заменить новым; подтянуть контакты; зачистить контакты; выяснить причину и поставить новые плавкие вставки |
| 4 | Реле не включается | Механическое заедание якоря; обрыв обмотки | Устранить заедание; заменить или отремонтировать катушку |
| Межвитковое замыкание в катушке | То же |
| 5 | Реле не отключается | Ослаблена отключающая пружину | Отрегулировать напряжение пружины |
| Приварились контакты | Зачистить контакты |
| 6 | Перегрев контактов реле | Занижено нажатие контактов или провал | Отрегулировать провал или нажатие |
| 7 | Оплавление контактов реле | Ослаблена отключающая пружина | Зачистить контакты и отрегулировать нажатие пружины. |

5.5.28 Описание электрической схемы (рис. 5)

В электрическую схему входят:
трёхпроводная магистраль;
потребители электроэнергии;
система автоматического управления;
система радиовещания.

Рис. 5 Электрическая схема
(черт. 051.07.00.000 Э3)

Перечень элементов

| Поз. обознач. | Обозначение | Наименование | к-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШР1-ШР6 | ТУ ОТБ 626.001 | Штепсельное межвагонное соединение ШС-5М | 6 | 50В 100А |
| Л1-Л8 |
| Плафоны ЭВПМ-27 | 8 | с лампой 54В 60Вт |
| Л9-Л10 | ТУ ОДД 535.035-64 | Светильник СЖ-6 | 2 | с лампой 54В 60Вт |
| Л16-Л21 | КБ-1641Д-00 | Концевой сигнальный фонарь | 6 | с лампой 54В 10Вт |
| ПР3, ПР13, ПР16 |
| Предохранитель ПР2 220В 15А с плавкой вставкой 10А | 3 |
|  | В5 |
| Выключатель ПВМ1-10 | 1 |
|  | Д25 | УЖ 0321.049 ТУ | Диод Д-246Б | 1 |
|  | Др | 6ТР.271.061 | Дроссель 2ДР-013 | 1 |
|  | ПР14, ПР17 | ГОСТ 5010-53 | Предохранитель ПК-45-5 | 2 |
|  | Р1, Р3 | 6ТР.231.192.9сп | Реле Р101.9; Р101.10 | 2 |
|  | R19 | ГОСТ 6513-66 | Сопротивление ПЭВ-15 82 Ом | 1 |
|  | В7, В8 | ТУ 224-224 МСНХ | Переключатель ТП-1-2 | 2 |
|  | ШР7, ШР8 | ОТБ 526.016 | Розетка Р3-8Б | 2 |
|  | ГР1 |
| Громкоговоритель 1ГД-36 | 1 |
|  | В6 |
| Переключатель ТВ1-1 | 1 |
|  | Б |
| Батарея из аккумуляторов НЖ-22 | 1 | 22 А(ч 50В |
| или |
| Батарея из аккумуляторов НК-28 | 1 | 28 А(ч 50В |

5.5.29 Трёхпроводная магистраль, отмеченная на схеме № 52, № 64, № 73 выполнена проводом ПГВ-500 сечением 35 мм2 для № 52 и № 64; сечением 16 мм2 для № 73 и оборудована на обоих концах штепсельными соединениями ШР1-ШР6 типа ШС-5М. Отпайка на вагон выполнена от штепсельных соединений проводом ПГВ-500 сечением 2,5 мм2.

5.5.30 Все потребители эл.энергии разделены на 5 групп.

В первую входит система заряда аккумуляторной батареи и автоматического перевода снабжения эл.энергией от тепловоз на батарею и обратно. Защита от длительных перегрузок и коротких замыканий выполнена предохранителем ПР3.

Во вторую группу входят плафоны освещения салона – 6 шт., которые могут снабжаться эл.энергией только от тепловоза. Включение группы плафонов осуществляется выключателем В5, защита – предохранителем ПР13.

Третья группа – два крайних плафона пассажирского салона (дежурное освещение) и плафоны освещения тамбуров, которые могут снабжаться эл.энергией как от батареи, так и от тепловоза. Включение группы производится выключателем В6.

Четвёртая и пятая группы потребителей – концевые сигнальные фонари котловой и некотловой стороны вагона. Включение производится переключателями В8 и В7.

Защита третьей, четвёртой и пятой групп потребителей выполнена предохранителем ПР14.

5.5.31 Система радиовещания вагона выполнена магистральной радиопроводкой, оканчивающейся розетками Р3-8Б. В пассажирском салоне установлен один громкоговоритель.

5.5.32 При отсутствии питания в магистрали (№ 52, 64, 73) питание дежурного освещения (Л7, Л8), освещение тамбуров (Л9, Л10), сигнальных фонарей (Л16-Л21) происходит от аккумуляторной батареи по следующей схеме: «+» батареи – нормально замкнутый контакт («Н.З.») Р1 – провод № 69 – предохранитель ПР14 – потребители эл.энергии – «–» батареи. При этом диод Д25 препятствует прохождению тока от батареи в магистраль и на освещение плафонов салона.

5.5.33 При подаче питания в магистраль от тепловоза (провода № 52, 64) все потребители переключаются на неё по следующей схеме: провод № 64 – предохранители ПР13, ПР14 – потребители эл.энергии – провод № 52. Кроме того начинается заряд разряженной батареи пониженным напряжением по схеме: провод № 64 – диод Д25 – провод № 69 – «Н.З.» контакт Р1 – «+» Б – «–» Б – провод № 52.

Когда дизель на тепловозе разовьёт достаточную скорость, подается питание зарядного напряжения (70В) по проводу № 73. При этом срабатывает реле Р1 и своим «Н.З.» контактом отрывает всё освещение от батареи. Нормально открытый («Н.О.») контакт реле Р1 подаёт питание на реле Р3, которое своим «Н.О.» контактом подключает батарею на заряд полным напряжением по схеме: провод № 73 – дроссель Др – предохранитель ПР17 – «Н.О.» контакт Р3 – «+» Б – «–» Б – предохранитель ПР13 – провод № 52.

5.6 Внутреннее оборудование

5.6.1 Пассажирский салон имеет 8 двухсторонних четырёхместных и 4 односторонних двухместных дивана жёсткого типа.

5.6.2 Ширина центрального прохода 0,45 м.

5.6.3 Теплоизоляция кузова выполнена плитами мипоры. Плиты уложены между обрешёткой (деревянными брусками). Внутренняя обшивка стен выполнена из фанеры и облицована бумажно-слоистым пластиком. Стыки панелей закрыты алюминиевыми раскладками.

5.6.4 На боковых стенах над каждым диваном закреплены крючки-вешалки; вдоль пассажирского салона с двух сторон расположены багажные полки.

5.6.5 Окна вагона двойные со съёмной зимней рамкой.

5.6.6 Чтобы снять зимнюю рамку необходимо взять специальный ключ 1 (рис. 6), являющийся ключом дверного замка, и конец рукоятки его вставить в прорези на боковой стороне нижней части зимней рамки.

5.6.7 Нажимая на защёлку 2, перемещают её вниз (до отказа) в оконную коробку. При этом нижнюю часть зимней рамки следует выдвигать на себя, а верхнюю часть вынимать из кнопок.

5.6.8 При установке зимней рамки верхняя часть её с двумя прорезями вставляется в кнопки 1 (рис. 7), расположенные на оконной коробке.

5.6.9 Нижнюю часть рамки 2 следует задвигать до тех пор, пока защёлки, расположенные на нижней части оконной коробки, не войдут в прорези зимней рамки.

| Рис. 6 Съём зимней рамки | Рис. 7 Установка зимней рамки |
| --- | --- |

6. Транспортирование

6.1 Крепление груза производится 8-ю растяжками – проволокой (поз. 7) по 8 нитей в растяжке. (рис. 8)

6.2 Стойки, опорные, распорные, упорные брусья и подкладки изготавливать из пиломатериалов не ниже 3-го сорта по ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 2695-62.

6.3 Упорный брус (поз. 5) должен иметь выемки, соответствующие форме гребня колеса в местах контакта с колёсной парой.

6.4 Стойка (поз. 1) должна быть установлена плотно по скобе по высоте борта.

Рис. 8 Схема погрузки на платформу колеи 1520 мм

| 1. Стойка 2. Опорный брус 3. Распорный брус 4. Подкладка | 5. Упорный брус 6. Скоба строительная 7. Проволока 8. Гвоздь |
| --- | --- |

Приложение. Ведомость ЗИП

| № стр. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Где применяется | К-во в изделии | Шифр укладки | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасные части |
| Н 481.02 |
| Держатель ДПК 1-2 | Панель 2ПА-309 | 2 | ПВ-40 Я1 | 1 | поставляется с панелью |
|  | Лампа железнодорожная Ж54-10 ГОСТ 1181-74 | 051.07.00.000 | 6 | ПВ-40 Я1 | 2 |
| Лампа железнодорожная Ж54-25 ГОСТ 1181-74 | 051.07.00.000 | 2 | ПВ-40 Я1 | 1 |
| Лампа железнодорожная Ж54-60 ГОСТ 1181-74 | ПВ-40 7А-19 | 2+8 | ПВ-40 Я1 | 2 |
| Патрон к предохранителю ПР-2 ТУ 16-522.091-72 | Панель 2ПА-309 | 3 | ПВ-40 Я1 | 1 | поставляется с панелью |
|  | Плавкая вставка ПР-2 | Панель 2ПА-309 | 3 | ПВ-40 Я1 | 1 | поставляется с панелью |
|  | Предохранитель ДПК 1-2 | Панель 2ПА-309 | 2 | ПВ-40 Я1 | 1 | поставляется с панелью |
|  | ПВ-40 0203Б-2СБ |
| Подшипник | ПВ-40 0203Б | 8 | ПВ-40 Я1 | 2 | для тележек на подшипниках скольжения |
|  | Инструмент |
| ПВ-40 И-02 |
| Ключ накидной | 051.06.00.000 |
| ПВ-40 Я1 | 2 |
| ПВ-40 25-2-10-13А |
| Ключ | ПВ-40 25-2-10Б |
| ПВ-40 Я1 | 2 |
| Принадлежности |
| 051.07.02.000 |
| Шнур соединительный | 051.07.00.000 |
| ПВ-40 Я1 | 3 |
| ПВ-40 7Б-8 |
| Шнур соединительный | 051.07.00.000 |
| ПВ-40 Я1 | 1 |
| Ручной насос «Родник» | 051.06.00.000 |
| ПВ-40 Я1 | 1 |
| ПВ-40 7Б-22А-10 |
| Громкоговоритель в сборе | ПВ-40 7Б-22А |
| 051.Я2.000 | 1 |
| Тара |
| ПВ-40 Я1 |
| Ящик для упаковки насосов ПВ-40 |
| 1 | Отправляется в вагоне |
|  | 051.Я2.000 |
| Ящик для упаковки громкоговорителей |
| 1 | Укладывается в ящик ПВ-40 Я1 |